## Slide 1
Percezione visuale
per rover marziani
Segmentazione del terreno · dataset sintetico · anomalie delle ruote
STATO DELLA TESI
Aggiornamento tecnico · settembre 2026
Notes: Immagine reale del dataset sintetico finale curiosity_wheel_hole_v1_10000, 1200×900. Nessun crop o deformazione nella slide.

## Slide 2
PROGETTO
Panoramica del progetto
02
01
Mars-Bench / S5Mars
Segmentazione del terreno
02
Blender Curiosity
dataset controllato
03
Ruote
anomaly detection
Output | Risultato corrente
Terreno | 75,55% mIoU · SegFormer-B0
Dataset | 10.000 RGB · 1200×900
Ruote | 4 famiglie valutate
Notes: Sintesi della pipeline. Segmentazione e anomaly detection restano progetti software distinti.

## Slide 3
SEGMENTAZIONE
Dataset S5Mars
03
Voce | Valore
Repository | Mirali33/mb-s5mars
Origine | Mastcam Curiosity (MSL)
Risoluzione originale | 1200 × 1200 RGB
Split | 4.997 train · 200 val · 800 test
Annotazione | sparsa · 48,9% dei pixel
Training tesi | resize 512 × 512
ID | Classe Mars-Bench
0 | Background · ignorato
1 | Bedrock
2 | Hole
3 | Ridge
4 | Rock
5 | Rover
6 | Sand / Soil
7 | Sky
8 | Track
mIoU calcolata sulle 8 classi valutate; background escluso
Notes: Fonti: dataset card https://huggingface.co/datasets/Mirali33/mb-s5mars e paper S5Mars https://arxiv.org/abs/2207.01200. Il paper originale riporta 6.000 immagini, split 5.000/200/800; la versione Mars-Bench/Hugging Face usata nella tesi contiene 4.997/200/800 immagini e unisce Soil+Sand.

## Slide 4
SEGMENTAZIONE
Modelli valutati per la segmentazione
05
SegFormer-B0 con backbone MiT-B0
U-Net con backbone ResNet34 e MobileNetV2
DeepLabV3 con backbone ResNet34
DeepLabV3+ con backbone MobileNetV2
LCNet3_7, variante ultraleggera
LCNet3_11, variante ultraleggera più profonda
Il confronto tra architetture è parte dello studio di ablazione
Notes: La scelta dell’architettura è trattata come ablazione a livello di modello. I run finali includono SegFormer-B0, U-Net ResNet34, DeepLabV3 ResNet34 e DeepLabV3+ MobileNetV2. U-Net MobileNetV2, LCNet3_7 e LCNet3_11 appartengono alla campagna esplorativa.

## Slide 5
SEGMENTAZIONE
Confronto con il paper S5Mars
04
Esperimento | Architettura | Dati | Train / test | mIoU
Paper · supervised | DeepLabV3+ ResNet50 | supervised | 240 ep · test 1024² | 75,04%
Paper · metodo S5Mars | DeepLabV3+ ResNet50 | supervised | 240 ep · test 1024² | 80,15%
Tesi · finale | SegFormer-B0 | supervised | 30 ep · test 512² | 75,55%
Tesi · finale | DeepLabV3 ResNet34 | supervised | 30 ep · test 512² | 73,79%
Tesi · finale | DeepLabV3+ MobileNetV2 | supervised | 30 ep · test 512² | 64,07%
Notes: Paper S5Mars, Table III: supervised 75,04% e metodo proposto 80,15% con DeepLabV3+ ResNet50. Protocollo paper: 240 epoche, crop train 512², test center-crop 1024², RTX 3090. Risultati tesi da artefatti finali Google Drive. Non trattare i valori come una graduatoria diretta.

## Slide 6
SEGMENTAZIONE
Risultati dei modelli di segmentazione
06
Modello | Backbone | Parametri | mIoU test
SegFormer-B0 | MiT-B0 | 3,72 M | 75,55%
DeepLabV3 | ResNet34 | 26,01 M | 73,79%
U-Net | ResNet34 | 24,44 M | 64,55%
DeepLabV3+ | MobileNetV2 | 4,38 M | 64,07%
U-Net | MobileNetV2 | ≈ 6,0 M | 65,0%
LCNet3_7 | custom | 0,509 M | 63,4%
LCNet3_11 | custom | 0,729 M | 62,2%
SegFormer-B0: qualità più alta con 3,72 M parametri
Notes: Risultati finali: test_metrics.json dei quattro run finali su Google Drive. Risultati esplorativi: Timeline Google Drive. LCNet3_7 e LCNet3_11 usano 60 epoche e non sono direttamente confrontabili con la campagna finale. U-Net MobileNetV2 è una prova esplorativa.

## Slide 7
SEGMENTAZIONE
Ablazioni sulla loss e sul training
07
Modello | Cross-entropy | CE–Dice α=0,5 | Δ mIoU
SegFormer-B0 | 69% | 75% | +6 pt
U-Net ResNet34 | 64% | 70% | +6 pt
SegFormer-B0 full fine-tuning | mIoU test osservata
8 epoche | 60%
20 epoche | 73%
30 epoche | 75%
SCELTA: 30 epoche + CE–Dice
Notes: Fonte: Timeline degli esperimenti. Cosa spiegare: la cross-entropy misura l’errore di classificazione pixel per pixel; la componente Dice misura la sovrapposizione tra maschera prevista e reale e aiuta sulle classi meno presenti. Alpha 0,5 assegna lo stesso peso alle due componenti. Il numero di epoche controlla la durata del training: più epoche favoriscono la convergenza ma aumentano costo e rischio di overfitting. Full fine-tuning significa aggiornare anche il backbone, invece di mantenerlo congelato. I valori sono esplorativi e arrotondati.

## Slide 8
SEGMENTAZIONE
Ablazioni su pesi e pretraining
08
U-Net ResNet34 · variante | mIoU osservata | Esito
Pesi classe uniform | 64,2% | baseline pesi
Pesi classe simple | 57,2% | −7,0 pt
Senza pretraining | 51,6% | −12,6 pt vs uniform
Pesi square + pretraining | scelta finale | adottata
LCNet3_7 · analisi CPU | Valore
FLOPs conteggiati | 3,95 G
Pesi | 1,94 MiB
Latenza media | 134,77 ms
Throughput | 7,42 FPS
Notes: Fonte: Timeline Google Drive e analisi modello LCNet3_7. Cosa spiegare: uniform assegna lo stesso peso alle classi presenti; simple usa l’inverso della loro area; square usa l’inverso del quadrato e aumenta ulteriormente il peso delle classi piccole. Il pretraining inizializza il backbone con feature ImageNet e facilita convergenza e generalizzazione. LCNet3_7 e LCNet3_11 cambiano la capacità della rete per misurare il compromesso tra leggerezza e accuratezza. La latenza LCNet è CPU e non è confrontabile con i benchmark T4. La configurazione square con pretraining è la scelta finale, ma il run differisce anche in altri dettagli.

## Slide 9
SEGMENTAZIONE
Accuratezza dopo la quantizzazione
09
Modello | FP32 val | FP16 val | PTQ INT8 val | Δ PTQ vs FP32
SegFormer-B0 | 80,280 | 80,285 | 79,968 | −0,312 pt
U-Net ResNet34 | 81,520 | 81,517 | 18,372 | −63,148 pt
DeepLabV3+ MobileNetV2 | 80,813 | 80,812 | 7,391 | −73,422 pt
DeepLabV3 ResNet34 | 83,135 | 83,134 | 22,428 | −60,707 pt
Formato | Risultato sui 4 modelli
FP16 | Δ assoluto ≤ 0,005 punti
PTQ INT8 | stabile solo su SegFormer-B0
Test PTQ | non eseguito nei run salvati -> Da eseguire
Notes: Metriche validation ONNX dai run PTQ su Google Drive. Tutti i valori nella tabella sono sullo stesso split validation. I manifest dei quattro run finali riportano final_test_enabled=false; non sono disponibili metriche PTQ sul test.

## Slide 10
SEGMENTAZIONE
Memoria e speedup teorici
10
Modello | Pesi FP32 | Pesi FP16 | Pesi INT8 | Speedup FP16* | Speedup INT8*
SegFormer-B0 | ≈14,2 MiB | ≈7,1 MiB | ≈3,5 MiB | fino a 2× | fino a 4×
U-Net ResNet34 | ≈93,2 MiB | ≈46,6 MiB | ≈23,3 MiB | fino a 2× | fino a 4×
DeepLabV3+ MobileNetV2 | ≈16,7 MiB | ≈8,4 MiB | ≈4,2 MiB | fino a 2× | fino a 4×
DeepLabV3 ResNet34 | ≈99,2 MiB | ≈49,6 MiB | ≈24,8 MiB | fino a 2× | fino a 4×
Stima teorica | Valore
Memoria dei soli pesi | FP16 −50% · INT8 −75%
Limite bandwidth-bound | FP16 fino a 2× · INT8 fino a 4×
RAM / VRAM totale | Da calcolare
Latenza / FPS PTQ | Da calcolare
Notes: Stime teoriche calcolate dal numero di parametri: 4 byte/peso in FP32, 2 in FP16 e 1 in INT8. I MiB indicano qui la sola memoria dei pesi, non il picco end-to-end: attivazioni, workspace e overhead non sono inclusi. PTQ INT8 e QAT INT8 hanno lo stesso costo teorico dei pesi. Gli speedup sono limiti ideali se l'inferenza è vincolata dalla banda di memoria; dipendono da hardware, operatori e runtime e non sostituiscono un benchmark.

## Slide 11
SEGMENTAZIONE
Risultati QAT INT8
11
Modello | QAT test | TensorRT test | Δ export | Latenza T4 | FPS
SegFormer-B0 | 76,06% | 58,03% | −18,03 pt | 7,34 ms | 136,3
U-Net ResNet34 | 65,99% | 39,24% | −26,74 pt | 4,01 ms | 249,7
DeepLabV3+ MobileNetV2 | 63,46% | 43,08% | −20,39 pt | 3,00 ms | 333,4
DeepLabV3 ResNet34 | 73,43% | 39,85% | −33,58 pt | 39,07 ms | 25,6
Notes: QAT test: mIoU dei test_metrics.json sul checkpoint QAT. TensorRT test: mIoU dei tensorrt_test_metrics.json sul motore INT8. Latenza TensorRT su Tesla T4, batch 1, 100 warmup e 1.000 misure per trial. FPS = 1000/latenza_ms. Le metriche sono tutte sul test e non vanno confrontate direttamente con la validation PTQ della slide 9.

## Slide 12
DATASET
Esempio clean, anomaly e mask
12
CLEAN
ANOMALY
MASK
Contratto finale | Valore
RGB | 1200 × 900
Rendering | Eevee
Associazione | clean / anomaly / mask via pair-lock
Notes: Esempi dal dataset finale, selezionati tramite manifest. Le immagini sono mostrate intere in rapporto 4:3, senza crop né deformazione. Campione paired pair_dr_200240.

## Slide 13
DATASET
Distribuzione delle pose
13
A · overhead
40,0% · 4.000
C1 · leading
27,5% · 2.750
C2 · trailing
27,5% · 2.750
D · detail
5,0% · 500
Totale | A | C1 | C2 | D
10.000 | 4.000 | 2.750 | 2.750 | 500
Notes: Conteggi esatti calcolati sul manifest finale: A_overhead 4.000; C_leading_three_quarter 2.750; C_trailing_three_quarter 2.750; D_upper_detail 500. Immagini complete 1200×900, fit contain.

## Slide 14
DATASET
Pose dopo il crop approvato
14
A · overhead
720 × 720
C1 · leading
900 × 900
C2 · trailing
900 × 900
D · detail
nessun crop
Crop applicato prima del resize usato dal modello
Notes: Crop approvati dal preprocessing ML: A_overhead [top 90, left 240, 720×720]; C_leading_three_quarter [top 0, left 148, 900×900]; C_trailing_three_quarter [top 0, left 153, 900×900]; D_upper_detail senza crop. Le immagini sorgente restano i PNG reali 1200×900 del dataset; la slide applica gli stessi crop con coordinate normalizzate.

## Slide 15
DATASET
Distribuzione della luce
15
Preset | Percentuale | Immagini
Dusty | 75% | 7.500
Clear | 25% | 2.500
Notes: Conteggi esatti dal manifest: mars_dusty_refined 7.500; mars_clear_refined 2.500. Immagini complete 1200×900, nessun crop.

## Slide 16
DATASET
Livelli di usura
16
Current
20% · 2.000
Light
45% · 4.500
Evident
35% · 3.500
Totale | Current | Light | Evident
10.000 | 2.000 | 4.500 | 3.500
Notes: Conteggi esatti dal manifest: surface_current 2.000, wear_light 4.500, wear_evident 3.500. Immagini complete 1200×900, nessun crop.

## Slide 17
DATASET
Gradi di anomalia
17
Small
50% · 625
Medium
40% · 500
Large
10% · 125
Anomaly images | Small | Medium | Large
1.250 | 625 | 500 | 125
Notes: Le percentuali small/medium/large sono calcolate sulle 1.250 immagini anomaly, non sulle 10.000 immagini totali. Conteggi dal manifest finale. Immagini complete 1200×900.

## Slide 18
DATASET
Composizione del dataset
18
Split | Clean | Anomaly | Totale
Train | 7.000 | 0 | 7.000
Validation | 750 | 250 | 1.000
Test | 1.000 | 1.000 | 2.000
Totale | 8.750 | 1.250 | 10.000
Fattore | Livelli | Conteggi
Ruota target | 6 | 1.666–1.667 ciascuna
Rotazione | 8 | 1.250 ciascuna
Superficie anomaly | 3 gradi di anomalia | 1.000 / 250
Maschere ruota | tutte le immagini | 10.000
Maschere anomalia | solo anomalie | 1.250
PAIR-LOCK
Clean e anomaly correlate restano nello stesso split
1.225 unità paired ribasate; nessuna fuga tra train, validation e test
Notes: Fonte: dataset.json e image_manifest.jsonl del dataset curiosity_wheel_hole_v1_10000. Conteggi calcolati direttamente sul manifest. Risoluzione di produzione: 1200×900.

## Slide 19
ANOMALY DETECTION
Modelli valutati per anomaly detection
19
PatchCore: ResNet18 nel preset Light e WideResNet50-2 nel preset Reference
TinyGLASS: ResNet18 con feature layer2 o layer3
SuperSimpleNet: WideResNet50-2 con feature layer2 e layer3
EfficientAD-S: reti PDN-S teacher-student e autoencoder
Notes: Il confronto tra famiglie è parte dell’ablazione metodologica. PatchCore Light usa ResNet18; PatchCore Reference usa WideResNet50-2. TinyGLASS usa ResNet18. SuperSimpleNet usa WideResNet50-2. EfficientAD-S usa PDN-S per teacher e student, insieme a un autoencoder.

## Slide 20
ANOMALY DETECTION
Risultati di anomaly detection
20
Metodo | I-AUROC | I-AP | P-AUROC | P-AP | AUPRO
SuperSimpleNet | 0,827 | 0,861 | 0,970 | 0,191 | 0,875
PatchCore | 0,779 | 0,797 | 0,985 | 0,309 | n.d.
TinyGLASS | 0,773 | 0,811 | 0,979 | 0,276 | 0,920
EfficientAD-S | 0,665 | 0,647 | 0,964 | 0,090 | n.d.
Obiettivo | Migliore risultato osservato
Rilevamento immagine | SuperSimpleNet · I-AUROC 0,827
Precisione pixel | PatchCore · P-AP 0,309
Copertura regionale | TinyGLASS · AUPRO 0,920
Notes: Fonti: experiment_history.md e artefatti Google Drive. Configurazioni: SuperSimpleNet Perlin 0,2 unrestricted; PatchCore reference bank 50k; TinyGLASS 512 layer3 sigma4; EfficientAD-S A_overhead crop720, global max, training fisso 70k. I protocolli e gli scope non sono perfettamente uniformi. Il test è stato consultato durante molte configurazioni e non è più un holdout incontaminato.

## Slide 21
ANOMALY DETECTION
Ablazione della memory bank di PatchCore
21
Variante | Backbone | Bank | I-AUROC | I-AP | P-AUROC | P-AP
Light 384×512 | ResNet18 | 2.048 | 0,549 | 0,534 | 0,973 | 0,078
Light 512×512 | ResNet18 | 5.000 | 0,574 | 0,551 | 0,982 | 0,116
Light 512×512 | ResNet18 | 20.000 | 0,709 | 0,687 | 0,992 | 0,270
Light 512×512 | ResNet18 | 50.000 | 0,728 | 0,700 | 0,995 | 0,276
Light 512×512 | ResNet18 | 100.000 | 0,729 | 0,702 | 0,995 | 0,279
Reference | WideResNet50-2 | 4.096 | 0,741 | 0,771 | 0,975 | 0,283
Reference | WideResNet50-2 | 50.000 | 0,779 | 0,797 | 0,985 | 0,309
Reference | WideResNet50-2 | 100.000 | 0,776 | 0,792 | 0,985 | 0,304
SCELTA: Reference · bank 50.000
Notes: Valori test da experiment_history.md. Cosa spiegare: la memory bank è l’insieme di feature normali usate come riferimento. Una bank più grande copre più variazioni normali, ma aumenta memoria e costo della ricerca nearest-neighbour. Max train limita quante patch candidate vengono considerate prima della selezione del coreset. La bank 100k non migliora la Reference rispetto a 50k; Light usa ResNet18; Reference usa WideResNet50-2 e segue il preset del repository originale.

## Slide 22
ANOMALY DETECTION
Ablazioni di TinyGLASS
22
Input / layer / σ | Patch | I-AUROC | P-AP | AUPRO
256 · layer2 · σ1 | 1.024 | 0,726 | 0,157 | n.d.
384 · layer2 · σ1 | 2.304 | 0,775 | 0,255 | 0,902
384 · layer3 · σ1 | 576 | 0,769 | 0,242 | 0,897
512 · layer2 · σ1 | 4.096 | 0,738 | 0,235 | 0,893
512 · layer3 · σ1 | 1.024 | 0,773 | 0,270 | 0,918
512 · layer3 · σ4 | 1.024 | 0,773 | 0,276 | 0,920
Preset | Quando usarlo
384 · layer2 · σ1 | qualità con costo moderato
512 · layer3 · σ4 | migliori mappe, backbone più costoso
Notes: Valori test da experiment_history.md. Cosa spiegare: la risoluzione determina il dettaglio disponibile e il costo del backbone. Layer2 produce una griglia più densa e precisa ma più costosa; layer3 usa feature più profonde e una griglia più piccola. Sigma controlla lo smoothing gaussiano della mappa: valori alti riducono il rumore ma possono sfumare difetti piccoli. Il numero di patch determina il costo della parte patch-wise e della cache. Le cache riportate non sono memoria end-to-end.

## Slide 23
ANOMALY DETECTION
Ablazioni di SuperSimpleNet
23
Configurazione test | I-AUROC | I-AP | P-AP | AUPRO
Baseline · score max | 0,697 | 0,724 | 0,195 | 0,890
Stesso checkpoint · top 1% | 0,811 | 0,847 | 0,195 | 0,890
Perlin 0,6 · restricted | 0,557 | 0,538 | 0,003 | 0,392
Perlin 0,2 · restricted · σ4 | 0,831 | 0,862 | 0,168 | 0,882
Perlin 0,2 · unrestricted · σ4 | 0,827 | 0,861 | 0,191 | 0,875
Tutte pose · crop off | 0,541 | 0,548 | 0,083 | 0,741
Benchmark T4 · batch 1 | Predict | End-to-end | FPS predict | GPU alloc.
Perlin 0,2 | 24,40 ms | 65,36 ms | 40,99 | 81 MiB
Notes: Fonte: experiment_history.md. Cosa spiegare: score max usa il pixel più anomalo, mentre top 1% media l’uno per cento dei valori più alti ed è meno sensibile a un singolo pixel rumoroso. La soglia Perlin cambia estensione e densità delle anomalie sintetiche; 0,6 porta al collasso, 0,2 è stabile. Restricted limita le anomalie sintetiche alla ruota target; unrestricted non applica questo vincolo. Sigma controlla lo smoothing finale. Il crop riduce il contesto e rende la ruota più grande nell’input. Top 1% è una rivalutazione dello stesso checkpoint.

## Slide 24
ANOMALY DETECTION
Esperimenti con EfficientAD-S
24
Run | Pose / crop | Step | I-AUROC | I-AP | P-AUROC | P-AP
Baseline | tutte / full | 70k | 0,572 | 0,557 | 0,939 | 0,038
Pose crop | tutte / per posa | 70k | 0,553 | 0,540 | 0,926 | 0,028
Pose A · crop 900 | A / 900 | 70k | 0,636 | 0,631 | 0,973 | 0,075
Pose A · crop 720 | A / 720 | 67k | 0,640 | 0,636 | 0,958 | 0,061
Calibrazione spatial | A / 720 | 70k | 0,614 | 0,576 | 0,888 | 0,029
Score global max | A / 720 | 70k | 0,665 | 0,647 | 0,964 | 0,090
Confronto test | I-AUROC | I-AP | P-AP
Baseline tutte pose | 0,572 | 0,557 | 0,038
Migliore A_overhead | 0,665 | 0,647 | 0,090
Incremento | +0,094 | +0,091 | +0,052
Notes: Fonti: metrics.json e run_manifest.json dei sei run EfficientAD-S su Google Drive. Cosa spiegare: pose e crop cambiano la variabilità e la scala apparente della ruota; concentrarsi su A_overhead riduce la variabilità del problema. Gli step indicano il numero di aggiornamenti di training; 67k è il checkpoint selezionato, 70k una durata fissa. Le prime due righe usano tutte le pose e non sono direttamente confrontabili con le quattro righe A_overhead.

## Slide 25
ANOMALY DETECTION
Calibrazione dello score di EfficientAD-S
25
Score su validation | I-AUROC
Global max | 0,802
Spatial max | 0,850
Spatial top 0,05% | 0,850
Spatial top 0,10% | 0,849
Spatial top 0,25% | 0,848
Spatial top 0,50% | 0,846
Finalizzazione test | I-AUROC | I-AP | P-AP
Spatial top 0,05% | 0,614 | 0,576 | 0,029
Global max · 70k fisso | 0,665 | 0,647 | 0,090
Risultato | Δ vs spatial
I-AUROC | +0,051
I-AP | +0,072
P-AP | +0,061
Scelta finale: global max, 70k step
Notes: Fonti: run_manifest.json e metrics.json dei run con calibrazione spatial e global max su Google Drive. Cosa spiegare: global max usa il massimo score dell’intera mappa. Spatial max calibra lo score in base alla posizione. Spatial top-k media solo la frazione più anomala della mappa; 0,05% usa una regione molto piccola. La selezione spatial migliora la validation ma non generalizza al test; global max con 70k step ottiene il miglior test EfficientAD-S.

## Slide 26
CONCLUSIONI
Risultati principali e prossimi passi
26
Area | Scelta corrente | Evidenza numerica | Limite
Segmentazione | SegFormer-B0 | 75,55% mIoU · 3,72 M | QAT: 58,03%
AD immagine | SuperSimpleNet | I-AUROC 0,827 | pose multiple
AD pixel | PatchCore | P-AP 0,309 | bank 50k
AD mappe | TinyGLASS | AUPRO 0,920 | costo backbone/cache
Priorità | Prossimo esperimento
1 | Piccola prova Sym-to-Real su immagini vere per AD
2 | Benchmark uniforme FP32 / FP16 / PTQ INT8 / QAT INT8
3 | Più ablazioni per pose su AD
Notes: I compromessi sono descritti direttamente tramite qualità, dimensione e costo. Il benchmark PTQ manca: è un prossimo passo esplicito. Per anomaly detection serve un nuovo holdout perché il test corrente è stato consultato durante molte configurazioni.